| SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA |
| --- |
|  | 1.1 Identyfikator produktu DYSPERBIT UFI: XH20-M0YV-800F-014T |
|  | 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, wykonywanie zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych, gruntowanie podłoży betonowych, wykonywanie powłok izolacyjnych, przeciwwilgociowych ( ściany fundamentowe ) i przeciwwodnych. Zastosowania odradzane: Wszystkie inne zastosowania niż wymienione powyżej. |
|  | 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: IZOLBET Sp z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9 Tel: 024 235 01 46 Fax: 024 235 24 33 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: chemiabudowlana@izolbet.pl |
|  | 1.4 Numer telefonu alarmowego 024 235 01 46 (telefon producenta czynny w godzinach 07:00-15:00) 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) |

| SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |
| --- |
|  | 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 (Eye Irrit. 2) Działa drażniąco na oczy. (H319) |
|  | 2.2 Elementy oznakowania Piktogramy: |
|  | Hasło ostrzegawcze: UWAGA |
|  | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 - Działa drażniąco na oczy. |
|  | Zwroty wskazujące środki ostrożności: P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |

2.3 Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. Mieszanina zawiera < 2% wag.  substancji: 4-nonylofenol rozgałęziony, etoksylowany, 7-11 TE (CAS: 127087-87-0) znajdującej się na liście kandydackiej substancji SVHC ze względu na działanie zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

| SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH |
| --- |
|  | 3.2 Mieszaniny |
|  | Identyfikator produktu: DYSPERBIT |
|  | Asfalt Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 40% 8052-42-4 232-490-9 brak 01-2119480172-44-XXXX Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. |
|  | 4-nonylofenol rozgałęziony, etoksylowany, 7-11 TE |
|  | Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 2% 127087-87-0 500-315-8 brak brak Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 2 H411 |
|  | Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii podano w sekcji 16. Karty charakterystyki. |

| SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY |
| --- |
|  | 4.1. Opis środków pierwszej pomocy |
|  | Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Usunąć produkt ze skóry, następnie umyć zanieczyszczone miejsce wodą z mydłem i natłuścić kremem. Zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. |
|  | Kontakt z oczami Usunąć soczewki kontaktowe. Zanieczyszczone oczy płukać dużą ilością czystej bieżącej wody przez co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem okulistą. |
|  | Połknięcie W warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem narażenie tą drogą jest mało prawdopodobne. Jeżeli jednak dojdzie do połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. |
|  | Wdychanie Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. |
|  | 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia |
|  | Kontakt ze skórą W przypadku częstego lub długotrwałego kontaktu z produktem może wystąpić zaczerwienienie, wysuszenie, odtłuszczenie, swędzenie. |
|  | Kontakt z oczami Zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, nieostre widzenie, podrażnienie. |
|  | Po połknięciu Możliwe bóle brzucha, nudności wymioty. Po inhalacji: Wysokie stężenie par może powodować bóle i zawroty głowy. |
|  | 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym |
|  | Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyć objawowo. |

| SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |
| --- |
|  | 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: Dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), suche proszki gaśnicze, rozproszony strumień wody. |
|  | Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru. |
|  | 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru mogą wydzielać się szkodliwe dymy i gazy zawierające min.: tlenki węgla, tlenki azotu oraz inne niebezpieczne produkty rozkładu termicznego. Nie wdychać produktów spalania, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia. |
|  | 5.3 Informacje dla straży pożarnej Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody. W razie pożaru nosić odpowiedni sprzęt do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza oraz kombinezony ochronne itp. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić rozpylonym strumieniem wody. Nie dopuszczać do przedostawania się zużytych środków gaśniczych do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby. Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. |

| SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |
| --- |
|  | 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Zabronić dostępu osobom postronnym do obszaru awarii. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie przechodzić po uwolnionym materiale – ryzyko poślizgnięcia się. |
|  | 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, ścieków, rowów, cieków wodnych. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Powiadomić odpowiednie służby w przypadku uwolnienia do środowiska. |
|  | 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Uszkodzone pojemniki umieścić w opakowaniu awaryjnym. Uwolniony produkt przysypać materiałem pochłaniającym, np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące i umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady i usuwać zgodnie z obowią-zującymi przepisami. |
|  | 6.4 Odniesienia do innych sekcji Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty. Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekcja 13 karty. |

| SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |
| --- |
|  | 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. |
|  | Starannie myć ręce przed przerwą i po pracy z produktem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać par produktu. Unikać zanieczyszczenia oczu i bezpośredniego kontaktu ze skórą. Stosować środki ochrony indywidualnej. Stosować podczas bezdeszczowej pogody na czystą, suchą lub wilgotną powierzchnię w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Produkt rozprowadzić za pomocą szczotki dekarskiej lub szpachli. Pojemnik po otwarciu uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej, w celu uniknięcia wycieku. |
|  | 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych pojemnikach w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze dodatniej. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt oraz materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. |
|  | 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak zastosowań innych niż wymienione w podsekcji 1.2. |

| SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |
| --- |
|  | 8.1 Parametry dotyczące kontroli Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020); Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 325, 2021). |
|  | Specyfikacja NDS NDSCh NDSP UWAGI Asfalt naftowy – frakcja wdychalna [CAS 8052-42-4] 5 mg/m3 10 mg/m3 brak brak |
|  | Zalecane procedury monitoringu Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnie-niem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. |
|  | 8.2 Kontrola narażenia 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać par. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. |
|  | 8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne Ochrona rąk i ciała: Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice ochronne z lateksu (grubość 0.5 ± 0.1 mm, czas przebicia ( 480 min), chloroprenu (grubość 0.6 ± 0.1 mm, czas przebicia ( 480 min), nitrylu/chloroprenu (grubość 0.65 ± 0.1 mm, czas przebicia ( 480 min). |
|  | Ochrona oczu: Nosić szczelne okulary ochronne w razie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia oczu. |
|  | Ochrona dróg oddechowych: W przypadku braku odpowiedniej wentylacji stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych. |
|  | Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzędowy UE, seria L/81 z 31.03.2016). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. |

Higiena pracy:

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać par. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych.

|  | 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. |
| --- | --- |

| SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE |
| --- |
|  | 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan skupienia Półpłynna pasta. Kolor wg. asortymentu czarna lub ceglasta. Zapach Charakterystyczny.. Temperatura topnienia/krzepnięcia Brak dostępnych danych. Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Brak dostępnych danych. Palność materiałów Brak dostępnych danych. Dolna i górna granica wybuchowości Brak dostępnych danych. Temperatura zapłonu Brak dostępnych danych. Temperatura samozapłonu Brak dostępnych danych. Temperatura rozkładu Brak dostępnych danych. pH 9 – 11. Lepkość kinematyczna Nie dotyczy (ciało stałe). Rozpuszczalność Rozpuszcza się w wodzie, nie rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych. Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log) Brak dostępnych danych. Prężność par Brak dostępnych danych. Gęstość lub gęstość względna Ok. 1 g/cm3. Względna gęstość pary Brak dostępnych danych. Charakterystyka cząsteczek Brak dostępnych danych. |
|  | 9.2 Inne informacje 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego a) Materiały wybuchowe: Nie dotyczy. b) Gazy łatwopalne: Nie dotyczy. c) Aerozole: Nie dotyczy. d) Gazy utleniające: Nie dotyczy. e) Gazy pod ciśnieniem: Nie dotyczy. f) Płyny łatwopalne: Nie dotyczy. g) Łatwopalne ciała stałe: Nie dotyczy. h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne: Nie dotyczy. i) Substancje ciekłe piroforyczne: Nie dotyczy. j) Substancje stałe piroforyczne: Nie dotyczy. k) Substancje i mieszaniny samonagrzewające się: Nie dotyczy. l) Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne: Nie dotyczy. m) Substancje ciekłe utleniające: Nie dotyczy. n) Substancje stałe utleniające: Nie dotyczy. o) Nadtlenki organiczne: Nie dotyczy. p) Substancje powodujące korozję metali: Nie dotyczy. q) Odczulone materiały wybuchowe: Nie dotyczy. 9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa a) wrażliwość mechaniczna: Brak danych. b) temperatura samoprzyśpieszającej polimeryzacji: Brak danych. c) tworzenie wybuchowej mieszaniny pyłu z powietrzem: Brak danych. d) rezerwa kwasowo/zasadowa: Brak danych. e) szybkość parowania: Brak danych. f) zdolność mieszania się: Brak danych. g) przewodność: Brak danych. h) działanie korozyjne: Brak danych. i) grupa gazów: Nie dotyczy. j) potencjał redoks: Brak danych. k) potencjał powstawania rodników: Brak danych. l) właściwości fotokatalityczne; Brak danych. |
| SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |
|  | 10.1 Reaktywność Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.4-10.5. |
|  | 10.2 Stabilność chemiczna Produkt stabilny w zalecanych warunkach składowania i stosowania. |
|  | 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane niebezpieczne reakcje. |
|  | 10.4 Warunki, których należy unikać Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zamarzaniem. |
|  | 10.5 Materiały niezgodne Silne utleniacze, emulsje kationowe, kwasy i ich roztwory. |
|  | 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane. |

| SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |
| --- |
|  | 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu 1272/2008 (CLP) |
|  | Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 4-nonylofenol rozgałęziony, etoksylowany, 7-11 TE [CAS 127087-87-0] LD50 (doustnie, szczur) 300-2000 mg/kg |
|  | Toksyczność mieszaniny Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono biorąc pod uwagę badania komponentów sklasyfikowanych po toksyczności ostrej. ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 11.2 Informacje o innych zagrożeniach 11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Mieszanina zawiera < 2% wag. substancji: 4-nonylofenol rozgałęziony, etoksylowany, 7-11 TE (CAS: 127087-87-0) znajdującej się na liście kandydackiej substancji SVHC ze względu na działanie zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. 11.2.2. Inne informacje Brak. |

| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE |
| --- |
|  | 12.1 Toksyczność W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
|  | Nonylofenol, etoksylowany, 7-11TE [CAS 127087-87-0] Toksyczność ostra dla ryb LC50 7000 ppb/48 dni/Golden orfe Toksyczność ostra dla ryb LC50 4600 ppb/96h/Fathead minnow Toksyczność przewlekła dla ryb NOEC 1800 ppb/7d/Fathead minnow Toksyczność ostra dla ryb LC50 7900 ppb/96h/Lepomis macrochirus Toksyczność ostra dla ryb LC50 6600 ppb/96h/Pimephales promelas Toksyczność ostra dla skorupiaków LC50 14000 ppb/48h/Daphnia magna |
|  | 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych dla produktu. |
|  | 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak danych. |
|  | 12.4 Mobilność w glebie Produkt rozpuszcza się w wodzie i jest słabo mobilny w glebie. |
|  | 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB |
|  | Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT i vPvB. 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Mieszanina zawiera < 2% wag. substancji: 4-nonylofenol rozgałęziony, etoksylowany, 7-11 TE (CAS: 127087-87-0) znajdującej się na liście kandydackiej substancji SVHC ze względu na działanie zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. 12.7 Inne szkodliwe skutki działania Brak danych. |
| SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI |
|  | 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Odpady niebezpieczne*: Nie dotyczy. *ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektyw (Dziennik Urzędowy UE, L.365, grudzień 2014) Zalecenia dotyczące mieszaniny: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych. Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości produktu przekazać do wykorzystania lub składować w oryginalnych pojemnikach jako odpady na licencjonowanych składowiskach. Kod odpadu nadać w miejscu jego wytworzenia. Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Opróżnione metalowe opakowania można wykorzystać do ponownego napełnienia lub przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 797, 2020). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10, 2020). |

| SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU |
| --- |
|  | 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID Nie dotyczy. |
|  | 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy. |
|  | 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy. |
|  | 14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy. |
|  | 14.5 Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy. |
|  | 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie dotyczy. |
|  | 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy. |
|  | Dodatkowe informacje |
|  | Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit może być przewożona w dodatniej temperatu-rze otoczenia dowolnymi środkami transportu. Ładunek należy zabezpieczyć przed przesunięciem |

| SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH |
| --- |
|  | 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny |
|  | OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U, poz. 1816, 29.08.2022). ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami (dostosowania do postępu technicznego 1 - 17 ATP). ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzędowy UE, seria L/81 z 31.03.2016). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 325, 2021). OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U, poz. 419, 2023). Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 797, 2020). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10, 2020). Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Znaczenie zwrotów H oraz akronimów symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii wyszczególnionych w sekcji 3 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Acute Tox. 4 Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4. Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1. Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria zagrożenia 2. Wyjaśnienie skrótów NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej NDSP - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji NOEC - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów LD50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym LC50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym IC50 - medialne stężenie powodujące 50% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w określonym przedziale czasowym EC50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road) RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code) IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association) 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana. IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub przedmiot. Szkolenia Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyki komponentów dostarczonych przez producenta danych literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z późn. zm. Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa Dodatkowe informacje Data aktualizacji: 27.04.2023 r. Wersja: 6.0/PL Zmiany: Dostosowanie do przepisów rozporządzenia 2020/878; uzupełnienie sekcji 8 i 13; aktualizacja aktów prawnych w sekcji 15.1, uzupełnienie wyjaśnienia skrótów w sekcji 16. Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu. Koniec karty charakterystyki |