SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Podkład tynkarski akrylowy IZOLBET PTA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Produkt przeznaczony jest do gruntowania nośnych podłoży mineralnych: cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, tynków gipsowych oraz płyt kartonowo-gipsowych i betonu komórkowego pod cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie oraz przygotowywania podłoży pod wyprawy tynkowe mineralne i akrylowe, zalecane w systemach ociepleń budynków IZOLBET MINERAL S, IZOLBET AKRYL S, IZOLBET SILIKAT S, IZOLBET SILIKATO-SILIKON S i IZOLBET SILIKON S.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niż wymienione powyżej.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent:

IZOLBET Sp z o.o.

09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9

Tel: 024 235 01 46

Fax: 024 235 24 33

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

chemiabudowlana@izolbet.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

024 235 01 46 (telefon producenta czynny w godzinach 07:00-15:00)

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie 1272/2008 z późniejszymi zmianami).

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy:				Nie są wymagane.

Hasło ostrzegawcze: 			Nie jest wymagane.

Zwroty  wskazujące rodzaj zagrożenia:	Nie są wymagane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:        	Nie są wymagane.

Dodatkowe informacje:

EUH208 - Zawiera: mieszaninę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrożenia

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB. Nie wykazuje działania zaburzającego funkcjonowanie układu hormonalnego.

| SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH |
| --- |
|  | 3.2 Mieszaniny |
|  | Identyfikator produktu: IZOLBET PTA |
|  | Dolomit Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 60% 16389-88-1 240-440-2 brak brak Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. |
|  | Ditlenek tytanu Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 2% 13463-67-7 236-675-5 brak 01-2119489379-17-XXXX Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. |
|  | Talk Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 2% 14807-96-6 238-877-9 brak brak Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. |
|  | 2-(2-butoksyetoksy)etanol Zawartość: < 1% Numer CAS: 112-34-5 Numer WE: 203-961-6 Numer indeksowy: 603-096-00-8 Numer rejestracji: 01-2119475104-44-XXXX Klasyfikacja: Eye Irrit. 2 H319 |
|  | 2,2’-oksydietanol (glikol dietylenowy) |
|  | Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 1% 111-46-6 203-872-2 603-140-00-6 01-2119457857-21-XXXX Acute Tox. 4 H302 |
|  | Mieszanina reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) |
|  | Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 0,0015% 55965-84-9 brak 613-167-00-5 brak Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 (M=100), Aquatic Chronic 1 H410, (M=100). |
|  |  | Specyficzne stężenia graniczne: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0.6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0.6 % Eye Dam.1; H318: C ≥ 0.6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0.6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 % |

Pełne brzmienia zwrotów H oraz akronimy symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii  podano w sekcji 16. Karty charakterystyki.

| SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY |
| --- |
|  | 4.1. Opis środków pierwszej pomocy |
|  | Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. |
|  | Kontakt z oczami Usunąć soczewki kontaktowe. Zanieczyszczone oczy płukać dużą ilością czystej bieżącej wody przez co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Założyć jałowy opatrunek. Natychmiast skontaktować się z lekarzem okulistą. |
|  | Połknięcie Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. |
|  | Wdychanie Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. |
|  | 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia |
|  | Kontakt ze skórą W przypadku częstego lub długotrwałego kontaktu z produktem może wystąpić zaczerwienienie, podrażnienie, wysuszenie, odtłuszczenie, swędzenie, reakcje alergiczne. Kontakt z oczami Możliwe zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, nieostre widzenie. Po połknięciu Możliwe bóle brzucha, nudności, wymioty. Połknięcie produktu może prowadzić do niedrożności jelit. Po inhalacji: Wysokie stężenie par może powodować bóle i zawroty głowy. |
|  | 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym |
|  | Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyć objawowo. |

| SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |
| --- |
|  | 5.1 Środki gaśnicze |
|  | Odpowiednie środki gaśnicze: Produkt niepalny. Środki gaśnicze dostosować do materiałów zgromadzonych w otoczeniu. Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru. |
|  | 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną |
|  | Podczas pożaru mogą wydzielać się szkodliwe dymy i gazy zawierające min.: tlenki węgla, tlenki azotu oraz inne niebezpieczne produkty rozkładu termicznego. Nie wdychać produktów spalania, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia. |
|  | 5.3 Informacje dla straży pożarnej |
|  | W razie pożaru nosić odpowiedni sprzęt do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza oraz kombinezony ochronne itp. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie dopuszczać do przedostawania się zużytych środków gaśniczych do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby. Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. |

| SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |
| --- |
|  | 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych |
|  | Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Unikać wdychania pyłów produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację. |
|  | 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska |
|  | Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, ścieków, rowów, cieków wodnych. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Powiadomić odpowiednie służby w przypadku uwolnienia do środowiska. |
|  | 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia |
|  | Uwolniony produkt przysypać materiałem pochłaniającym, np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące i umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
|  | 6.4 Odniesienia do innych sekcji |
|  | Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty. Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekcja 13 karty. |

| SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |
| --- |
|  | 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania |
|  | Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Starannie myć ręce przed przerwą i po pracy z produktem. Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać par. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować środki ochrony indywidualnej. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. |
|  | 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności. |
|  | Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze +5°C do +25°C najlepiej na paletach. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt oraz materiałami niekompatybilnymi (patrz sekcja 10.5). Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Pojemniki, które zostały otwarte powinny być ponownie uszczelnione. Maksymalny czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji.. |
|  | 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe |
|  | Brak zastosowań innych niż wymienione w podsekcji 1.2. |

| SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |
| --- |
|  | 8.1 Parametry dotyczące kontroli Normatywy higieniczne: Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020); Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 325, 2021). |
|  | Specyfikacja NDS NDSCh NDSP UWAGI Węglan magnezu wapnia (dolomit) [CAS 16389-88-1] - frakcja wdychalna 10 mg/m3 brak brak brak Ditlenek tytanu [CAS 13463-67-7] - frakcja wdychalna 10 mg/m3 brak brak brak Talk [CAS 14807-96-6]: a) frakcja wdychalna b) frakcja respirabilna 4 mg/m3 1 mg/m3 brak brak brak 2-(2-Butoksyetoksy)etanol [CAS 112-34-5] 67 mg/m3 100 mg/m3 brak brak |
|  | 2,2’-Oksydietanol [CAS 111-46-6] a) frakcja wdychalna 10 mg/m3 brak brak brak |
|  | Zalecane procedury monitoringu Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. |
|  | 8.2 Kontrola narażenia |
|  | 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać pyłu. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. 8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualne wyposażenie ochronne |
|  | Ochrona rąk i ciała: Stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice ochronne z lateksu (grubość 0.5 ± 0.1 mm, czas przebicia ( 480 min), chloroprenu (grubość 0.6 ± 0.1 mm, czas przebicia ( 480 min), nitrylu/chloroprenu (grubość 0.65 ± 0.1 mm, czas przebicia ( 480 min). |
|  | Ochrona oczu: Nosić szczelne okulary ochronne zgodne z normą EN 166. |
|  | Ochrona dróg oddechowych: W przypadku braku odpowiedniej wentylacji lub w sytuacjach awaryjnych stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych. |
|  | Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzędowy UE, seria L/81 z 31.03.2016). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. Higiena pracy: Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać par. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. |
|  | 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. |

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- Stan skupienia

Półpłynna pasta.

- Kolor

Biały.

- Zapach

Charakterystyczny, słaby.

- Temperatura topnienia/krzepnięcia

Brak dostępnych danych.

- Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Brak dostępnych danych.

- Palność materiałów

Mieszanina jest niepalna.

- Dolna i górna granica wybuchowości

Brak dostępnych danych.

- Temperatura zapłonu

Produkt niepalny.

- Temperatura samozapłonu

Brak dostępnych danych.

- Temperatura rozkładu

Brak dostępnych danych.

- pH

8 – 8,5.

- Lepkość kinematyczna

Nie dotyczy (ciało stałe).

- Rozpuszczalność

Brak dostępnych danych.

- Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)

Brak dostępnych danych.

- Prężność par

Brak dostępnych danych.

- Gęstość lub gęstość względna

Brak dostępnych danych

- Względna gęstość pary

Brak dostępnych danych.

- Charakterystyka cząsteczek

Brak dostępnych danych.

9.2	Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

a) Materiały wybuchowe: Nie dotyczy.

b) Gazy łatwopalne: Nie dotyczy.

c) Aerozole: Nie dotyczy.

d) Gazy utleniające: Nie dotyczy.

e) Gazy pod ciśnieniem: Nie dotyczy.

f) Płyny łatwopalne: Nie dotyczy.

g) Łatwopalne ciała stałe: Nie dotyczy.

h) Substancje i mieszaniny samoreaktywne: Nie dotyczy.

i) Substancje ciekłe piroforyczne: Nie dotyczy.

j) Substancje stałe piroforyczne: Nie dotyczy.

k) Substancje i mieszaniny samonagrzewające się: Nie dotyczy.

l) Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne: Nie dotyczy.

m) Substancje ciekłe utleniające: Nie dotyczy.

n) Substancje stałe utleniające: Nie dotyczy.

o) Nadtlenki organiczne: Nie dotyczy.

p) Substancje powodujące korozję metali: Nie dotyczy.

q) Odczulone materiały wybuchowe: Nie dotyczy.

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa

a) wrażliwość mechaniczna:  Brak danych.

b) temperatura samoprzyśpieszającej polimeryzacji:  Brak danych.

c) tworzenie wybuchowej mieszaniny pyłu z powietrzem: Brak danych.

d) rezerwa kwasowo/zasadowa:  Brak danych.

e) szybkość parowania:  Brak danych.

f) zdolność mieszania się: Brak danych.

g) przewodność: Brak danych.

h) działanie korozyjne: Brak danych.

i) grupa gazów: Nie dotyczy.

j) potencjał redoks: Brak danych.

k) potencjał powstawania rodników: Brak danych.

l) właściwości fotokatalityczne; Brak danych.

gęstość nasypowa: 1,44 kg/dm3

| SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |
| --- |
|  | 10.1 Reaktywność |
|  | Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.4-10.5. |
|  | 10.2 Stabilność chemiczna |
|  | Produkt stabilny w zalecanych warunkach składowania i stosowania. |
|  | 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji |
|  | Nie są znane niebezpieczne reakcje. |
|  | 10.4 Warunki, których należy unikać |
|  | Chronić przed mrozem i przegrzaniem. |
|  | 10.5 Materiały niezgodne |
|  | Silne utleniacze. |
|  | 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu |
|  | Nie są znane. |

| SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |
| --- |
|  | 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu 1272/2008 (CLP) |
|  | Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Glikol dietylenowy [CAS 111-46-6] Toksyczność ostra LD50 (doustnie, człowiek) 1120 mg/kg Toksyczność ostra LD50 (skóra, królik) 13300 mg/kg Toksyczność ostra LC50 (inhalacja aerozolu, szczur) > 4,6 mg/l/4h Toksyczność mieszaniny Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) obliczono na podstawie klasyfikacji składników oraz odpowiednich współczynników przeliczeniowych zawartych w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP. ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg ATEmix (skóra) > 2000 mg/kg ATEmix (inahalacja, pary) > 20 mg/l |

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt zawiera jednak komponent, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry u osób wrażliwych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

## 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak informacji o substancjach zaburzających działanie układu hormonalnego.

11.2.2. Inne informacje

Brak.

| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE |
| --- |
|  | 12.1 Toksyczność |
|  | Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. Mieszanina reakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) [CAS 55965-84-9] Toksyczność dla ryb LC50 0,19 mg/l/96h/Oncorhynchus mykiss 0,28 mg/l/96h/Lepomis macrochirus Toksyczność dla dafni EC50 0,16 mg/l/48h/Daphnia magna Toksyczność dla alg EC50 0,018 mg/l/72h/Pseudokirchneriella subcapitata 5,7 mg/l/16h/Pseudomonas putida |
|  | 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu |
|  | Brak danych. |
|  | 12.3 Zdolność do bioakumulacji |
|  | Brak danych. |
|  | 12.4 Mobilność w glebie |
|  | Produkt słabo mobilny w glebie i wodzie. |
|  | 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB |
|  | Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT i vPvB. 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak informacji o właściwościach zaburzających działanie układu hormonalnego. |
|  | 12.7 Inne szkodliwe skutki działania |
|  | Brak danych. |

| SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI |
| --- |
|  | 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów |
|  | Odpady niebezpieczne*: Nie dotyczy *ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektyw (Dziennik Urzędowy UE, L.365, grudzień 2014) Zalecenia dotyczące mieszaniny: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, wód powierzchniowych oraz z odpadami komunalnymi. Kod odpadu nadać w miejscu jego wytworzenia. |
|  | Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. |

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 797, 2020).

## Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10, 2020).

| SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU |
| --- |
|  | ADR/RID, IMDG, IATA 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID |
|  | Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu drogą lądową, morską i lotniczą. |
|  | 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN |
|  | Nie dotyczy. |
|  | 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie |
|  | Nie dotyczy. |
|  | 14.4 Grupa pakowania |
|  | Nie dotyczy. |
|  | 14.5 Zagrożenia dla środowiska |
|  | Nie dotyczy. |
|  | 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |
|  | Nie dotyczy. |
|  | 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO |
|  | Nie dotyczy. |

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U, poz. 1816, 29.08.2022).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami (dostosowania do postępu technicznego 1 - 17 ATP).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dziennik Urzędowy UE, seria L/81 z 31.03.2016).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 61, 2020)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 325, 2021).

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U, poz. 419, 2023).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U., poz. 797, 2020).

## Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U., poz. 160, 2023)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 10, 2020).

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów H oraz akronimów symboli, klas zagrożenia i kodów kategorii wyszczególnionych w sekcji 3

Acute Tox. 2             	Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożenia 2.

Acute Tox. 3            	Toksyczność ostra (drogą pokarmową), kategoria zagrożenia 3.

Acute Tox. 4	Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4.

Skin Corr. 1C		Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1C.

Skin Sens. 1A	Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1A.

Eye Dam. 1		Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1.

Eye Irrit. 2		Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2.

Aquatic Acute 1		Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria zagrożenia 1.

Aquatic Chronic 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria

zagrożenia 1.

H301			Działa toksycznie po połknięciu.

H302 			Działa szkodliwie po połknięciu.

H310			Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

H314			Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317			Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 			Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319			Działa drażniąco na oczy.

H330			Wdychanie grozi śmiercią.

H400			Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyjaśnienie skrótów

NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy – najwyższe dopuszczalne stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy, przez cały okres jego aktywności zawodowej, nie powinno spowodować zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń

NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe ustalone jako wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej

NDSP - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie

PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska

CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS – ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers"

Numer UN – czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału w wykazie materiałów niebezpiecznych ONZ, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”, do którego klasyfikowany jest materiał indywidualny, mieszanina lub przedmiot.

Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie badań fizykochemicznych oraz danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm.

Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) obliczono na podstawie klasyfikacji składników oraz odpowiednich współczynników przeliczeniowych zawartych w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP.

Data aktualizacji:		24.04.2023 r.

Wersja:			6.0/PL

Zmiany:	Dostosowanie do przepisów rozporządzenia 2020/878; zmiana klasyfikacji składników w sekcji 3.2; aktualizacja normatywów higienicznych w sekcji 8.1; uzupełnienie sekcji 8 i 13; aktualizacja aktów prawnych w sekcji 15.1, uzupełnienie wyjaśnienia skrótów w sekcji 16.

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania 
w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.

Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów 
a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych 
w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.

# Koniec karty charakterystyki